## Slide 1: ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

## Slide 2: ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Atıkların yakılmasıyla, çevre üzerine olabilecek olumsuz etkileri ve ortaya çıkabilecek riskleri, uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmak amacıyla 6 Ekim 2010 Tarih 27721 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
7 Nisan 2017 tarhili ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmelik revize edilmiştir.

## Slide 3
Termal yolla atıkların bertarafına yönelik tesisler
Oksitleme ile yakma
Piroliz
Gazlaştırma
Plazma
Ana gayesi enerji üretimi veya ürün imal etmek olan, atıkları alternatif hammadde veya ek yakıt olarak kullanan yakıt anma ısıl güç değerinin %40’ına kadarını tehlikeli atıklardan sağlayan tesisler
Çimento Fabrikaları
Kireç Fabrikaları
YAKMA TESİSİ
BERABER YAKMA TESİSİ

## Slide 4: LİSANS - DENEME YAKMASI
Yakma veya beraber yakma tesisleri:
Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.
GFB alan tesis deneme yakması yapılmadan ve sonuç raporu olumlu çıkmadan faaliyetine başlayamaz.
Yakma tesisleri için 3 ay, beraber yakma tesisleri için ise 1 hafta süreyle deneme yakması yapılır.
Deneme yakması esnasında en yüksek klor içeriği bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi olumsuz koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur.
Sonuç raporunun olumlu çıkması halinde tesis faaliyetine devam eder.
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
DENEME YAKMASI
DENEME YAKMASI SONUÇ RAPORU
LİSANS

## Slide 5: GENEL KURALLAR
Yakma öncesinde atığın nitelikleri belirlenir. (içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığı, kalorifik değeri, PCB, PCP, Cl, F, S ve ağır metal içeriği )
Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yakılmasına veya beraber yakılmasına ilişkin aynı emisyon limit değerleri uygulanır.

## Slide 6: YAKMA VE BERABER YAKMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ
Yakma tesislerinde işlemden kaynaklanan gazın, ikinci yanma odasında 850 °C sıcaklıkta en az iki saniye kalması zorunludur.
Fırın sıcaklığının 850ºC veya 1100ºC altına düşmesi durumunda yedek brülör otomatik olarak devreye girecek şekilde teşkil edilmelidir.
İçeriğinde %1’den fazla halojenli organik maddeler bulunan atıklar yakıldığında sıcaklığın 1100 °C’ye yükseltilmesi zorunludur.

## Slide 7: ÖLÇÜM KOŞULLARI
Baca gazındaki emisyonlar ve kütlesel debi tayini için yapılan ölçümler bütünü temsil edecek ve emisyon ölçüm sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılmasına olanak verecek şekilde en az üç ardışık zamanda yapılır.

## Slide 8: ATIKLARI BERABER YAKAN ÇİMENTO FABRİKALARI İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Baca Gazı Sıcaklığı 273 oK
Basınç 101,3 kPa
%10 oksijen
Ek-2
Toplam toz | 30 mg/m3
HCI | 10 mg/m3
HF | 1 mg/m3
Mevcut tesisler için NOx | 800 mg/m3
Yeni tesisler için NOx | 500 mg/m3

## Slide 9: ATIKLARI BERABER YAKAN ÇİMENTO FABRİKALARI İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Cd + Tl | 0,05 mg/m3
Hg | 0,05 mg/m3
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 mg/m3
SO2 | 50 mg/m3
TOK | 10 mg/m3
Ek-2
Dioksinler ve Furanlar | 0,1 ng/m3
CO için emisyon limit değeri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen limit değerdir.

## Slide 10: ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Baca Gazı Sıcaklığı 273 oK
Basınç 101,3 kPa
%11 oksijen
PARAMETRE | Günlük ortalama değerler
Toplam toz | 10 mg/m3
TOK | 10 mg/m3
Hidrojen klorür (HCI) | 10 mg/m3
Hidrojen florür (HF) | 1 mg/m3
Kükürt dioksit (SO2) | 50 mg/m3
Azot Oksitler NOx | 200 mg/m3
Ek-5/a

## Slide 11: ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
PARAMETRE | Yarım saatlik ortalama değerler | 
 | A (%100) | B (% 97)
Toplam toz | 30 mg/m3 | 10 mg/m3
TOK | 20 mg/m3 | 10 mg/m3
Hidrojen klorür (HCI) | 60 mg/m3 | 10 mg/m3
Hidrojen florür (HF) | 4 mg/m3 | 2 mg/m3
Kükürt dioksit (SO2) | 200 mg/m3 | 50 mg/m3
Azot Oksitler NOx | 400 mg/m3 | 200 mg/m3
Ek-5/b

## Slide 12: ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
PARAMETRE | Asgari 30 dakika ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi boyunca bütün ortalama değerler | 
 | A (%100) | B (% 97)
Cd + Tl | 0,05 mg/m3 | 0,1 mg/m3
Hg | 0,05 mg/m3 | 0,1 mg/m3
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 mg/m3 | 0,5 mg/m3
Ek-5/c

## Slide 13: ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
PARAMETRE | Asgari 6 saatlik ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi boyunca bütün ortalama değerler
Dioksinler ve Furanlar | 0,1 ng/ m3
Ek-5/ç
PARAMETRE | Günlük ortalama değerler | 30 dakikalık ortalama değerler | 10 dakikalık ortalama değerler
 |  | A (%100) | B (% 95)
CO | 50 mg/m3 | 100 mg/m3 | 150 mg/m3
Ek-5/d

## Slide 14: EMİSYON KONSANTRASYONU HESAPLAMA FORMÜLÜ
ES = standart oksijen konsantrasyonu yüzdesinde hesaplanan emisyon konsantrasyonu
EM = ölçülmüş olan emisyon konsantrasyonu
OS = standart oksijen konsantrasyonu
OM = ölçülmüş olan oksijen konsantrasyonu

## Slide 15: DENETİM VE İZLEME
NOX
CO
Toplam toz
TOK
HCl
HF
SO2
Kazan ısısı
Kazan basıncı
Buhar içeriği
O2 konsantrasyonu
Sürekli Ölçüm Cihazı ile Ölçülen Parametreler:
İşletme sırasında ölçülmesi gereken parametreler:
Ağır metaller, poliaromatik hidrokarbonlar, dioksinler ve furanlar yılda en az 2 kez
Sürekli ölçümlerin kontrol ve teyidi amacıyla yılda en az 4 kez

## Slide 16: DENETİM VE İZLEME
Atıkların yakılması sonucunda havaya verilen emisyon ve kirletici parametreler için sürekli izleme sistemi kurulur ve yıllık gözetim testleri ile denetlenir.

## Slide 17
TEŞEKKÜR EDERİM